Контактное лицо  Кудряшов Андрей   8 983 600 3219   8 962 811 2699

____________________________________________________________________________________________________________________________

ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ ЗУ

| Наименование параметра | Обозначение и № чертежа |
| --- | --- |
|  | ЗУ | ЗУ1 | ЗУ2 |
|  | ЗУ-1 | ЗУ-2 | ЗУ-1-1 | ЗУ1-2 | ЗУ2-1 | ЗУ2-2 |
|  | 00.8312.030 | 00.8312.030-01 | 00.8312.020 | 00.8312.020-01 | 00.8312.031 | 00.8312.031-01 |
| Номин.производитель ность, м3/ч | 8000 | 3375 | 6750 | 1200 |
| Коэфф-т очистки,% | 80-92 | 80-92 | 80-92 |
| Номин.темпер.газа на входе, С | 250 | 280 | 270 |
| Номин.аэродинамич. сопротивл. мм вод.ст | 70 | 60 | 70 |
| Сечение входного отверстия, мм | 450х800 | 280х500 | 280х1000 | 240х470 |
| Сечение выходного отверстия, мм | Диам. 490 | Диам. 380 | Диам. 355 |
| Длина | 1030 | 710 | 875 |
| Ширина | 1300 | 608 | 1108 | 750 |
| Высота | 2720 | 1350 | 1875 |
| Направление газового потока | правое | левое | Правое или левое | Комбиниро ванное | правое | левое |
| Масса золоуловителя (циклона),кг | 370 | 180 | 240 | 130 |
| Применяемость к котлам. | УСШ 2,5-14 ДСЕ 1,6-14 | УСШВ 1-14С | ДСЕ 1,6-14 | КВС 0,4-95Р |
| Стоимость в руб. с учетом НДС | 90 000 | 27 000 | 35 000 | 90 000 |

Котельное оборудование, котлы, модульные котельные ,водоподготовка