Исх. №   1057  от  «10»  февраля 2014 года			Куда:

Кому:

Тема: [предложение самосвала]				E-mail:

ООО «РосСпецАвто» предлагает к реализации  самосвал SHACMAN SX3316DT366

Года выпуска - 2013

Цена единицы на февраль 2014г. Составляет  3 450 000 российских рублей с НДС.

Срок  поставки  - в наличии.

Отгрузка техники осуществляется по адресу: г.Краснодар, ул.Ростовское шоссе, 43

Технические характеристики SHACMAN SX3316DT366

| Весовые параметры и нагрузки:(по ПТС) | Масса без нагрузки, кг Разрешенная максимальная масса, кг | 17600 31000 |
| --- | --- | --- |
| Фактич. груподъёмность | 31 000кг |
| Габаритные размеры, мм | 9750х2490х3450; |
| Самосвальная платформа: | Размер – 7600х2300х1500; Прямоугольный усиленный кузов, объемом, м3: 26,2 Направление разгрузки: назад; подогрев кузова: выхлопными газами, Гидроподъемник: переднего расположения |
| Двигатель: | WEICHAI WP12.375E40, Евро4; Тип: дизельный с турбонаддувом; Максимальная мощность, кВт/л.с (об/мин): 276/375 (1900); Максимальный крутящий момент, Нм(об/мин): 1800 (1000..1400); Рабочий объем цилиндров, см3: 11 596; Степень сжатия: 17:1; Количество и расположение цилиндров: 6, рядное |
| Ведущие мосты | Нагрузка на ось :16 тонн; передаточное число: 5,73. |
| Система питания: | Common Rail (насос-форсунки) марки Bosch; Емкость топливного бака, л: 380 |
| Кондиционер | Климат-контроль (может быть не заправлен охлаждающей жидкостью, т.к. по закону сливается на границе) |
| Стеклоподъёмники | Механические |
| Электрооборудование: | Напряжение, В: 24 |
| Сцепление: | Сухое, однодисковое |
| Коробка передач: | Fast Fuller, 12JS160TA, механическая, двенадцатиступенчатая, синхронизировнная. |
| Рулевое управление: | ZF8098 или Shashi Jiulong, D07-34110101, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с гидроусилителем |
| Тормозная система: | Тормозные барабаны, с пневматическим приводом, ABS WABCO |
| Шины: | Радиальные, металлокордовые, 12.00 R20, 12:00-20 |
| Кабина: | MAN F2000, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, двухместная с одним спальным местом, климат-контроль. |

ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 1 год или 60 000 км

. 			МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ 10 000км. .

Сертифицированная СТО. Магазин зап.частей.

ООО «РосСпецАвто» - ТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА