ООО «ШВЕЙПРОМ-Иваново»

##### 153000, г. Иваново,

моб.8 910 698 82 62        E-mail : iris7211@mail.ru

Ваш личный  менеджер: Ирина Пиголицына

наш сайт:  http://www.sewq.ru

ПРОМЫШЛЕННОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                           01.09.2012г.

| Марка машины | Краткие технические характеристики | Цена за комплект, розница |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины цепного стежка |  |  |
| UK-2000H-WG | Оверлок 3-х - 4-х ниточный (в верхний петлитель может заправляться две нити) для обметки входа в рабочую трикотажную перчатку. Макс. скорость шитья - 4000 ст/мин Ширина обметки - 4 мм Подъем прижимной лапки - 8 мм Смазка автоматическая. Машина комплектуется столом регулируемым по высоте и фрикционным мотором. Рекомендуемый диаметр шкива на моторе - 80 мм | 53600 |  |  |
| UK-2004S-01M-4 | Краеобметочная машина 3х- ниточного цепного стежка, для средних материалов, скорость шитья 6500-7000 оборотов в минуту, ширина обметки 4мм, максимальный подъем лапки 6мм, дифференциал 1:2; 1:0,7, длина стежка до 3,8мм. Машина укомплектована столом, регулируемым по высоте (ширина 550мм, длина1050мм) и электродвигателем. | 33100 |  |  |
| UK-2004S-20F-1 | Краеобметочная машина 3х- ниточного цепного стежка, для легких материалов, для отделки шарфов, валанов, рюшей, носовых платков (20), узким спиральным кромочным швом. Скорость шитья до 7000 стежков в минуту, ширина обметки 1,5-2мм, длина стежка — 1-3,8мм, высота подъема лапки до 6мм. Дифференциальный транспортер с точной настройкой. Машина укомплектована, регулируемым столом по высоте (ширина 550мм, длина 1050мм) и электродвигателем. | 33100 |  |  |
| UK-2004S-50M-3,-4 | Краеобметочная машина трехниточного цепного стежка, выполнения строчек с закреплением швов (50). Скорость шитья до 7000 стежков в минуту, ширина обметки 1,5-2мм, длина стежка — 1-3,8мм, высота подъема лапки до 6мм. Дифференциальный транспортер с точной настройкой. Машина укомплектована, регулируемым столом по высоте (ширина 550мм, длина 1050мм) и электродвигателем. | 33100 |  |  |
| UK-2014H-01M 2x2, 2х3, 2х4,2х5 | Оверлок 4-х ниточный , скорость шитья – 6500 ст/мин, расстояние между иглами – 2 мм, ширина обметки – 2 (3,4,5) мм, ширина шва – 4 (5,6,7) мм, подъем лапки – 6 мм | 33500 |  |  |
| UK-2014H-40M 2x4, 2х5 | Оверлок 4-х ниточный для стачивания и обметывания края с прокладыванием тесьмы. Расстояние между иглами – 2 мм, ширина обметки – 4 (5) мм, ширина шва – 6(7) мм, подъем лапки – 6 мм. Макс. скорость 6500 об/мин. | 33500 |  |  |
| UK-2014H-50M 2x4, 2х3, 2х5 | Оверлок 4-х ниточный для стачивания и обметывания края с прокладыванием тесьмы. Расстояние между иглами – 2 мм, ширина обметки – 4 (5) мм, ширина шва – 6(7) мм, подъем лапки – 6 мм. Макс. скорость 6500 об/мин. | 36500 |  |  |
| UK-2116S-01M-3x4 | Оверлок 5-ти ниточный , скорость шитья- 6500 ст/мин, расстояние между иглами – 3 мм, ширина обметки – 4 мм, ширина шва – 7 мм, подъем лапки - 6 мм. Макс. Скорость 6500 об/мин. | 36100 |  |  |
| UK-2116S-02M-3x4 | Оверлок 5-ти ниточный , скорость шитья- 6500 ст/мин, расстояние между иглами – 3 мм, ширина обметки – 4 мм, ширина шва – 7 мм, подъем лапки - 6 мм. Макс. Скорость 6500 об/мин. | 36100 |  |  |
| UK-2116S-01H-5x5 | Оверлок 5-ти ниточный, скорость шитья- 6500 ст/мин, расстояние между иглами – 3 мм, ширина обметки – 4 мм, ширина шва – 7 мм, подъем лапки - 6 мм. Макс. Скорость 6500 об/мин. | 36100 |  |  |
| UK-2116H-03X-5x5, 5х6 | Оверлок 5-ти ниточный для тяжелых материалов, скорость шитья- 6500 ст/мин, расстояние между иглами – 3 мм, ширина обметки – 4 мм, ширина шва – 7 мм, подъем лапки - 6 мм Макс. Скорость 5500 об/мин. | 39800 |  |  |
| UK-2116S-30M-3x4, 5х5 | Оверлок 5-ти ниточный для втачивания канта, скорость шитья- 6500 ст/мин, расстояние между иглами – 3 мм, ширина обметки – 4 мм, ширина шва – 7 мм, подъем лапки - 6 мм. Макс.скорость 5500 об/мин. | 40900 |  |  |
| UK-2116S-30M-3х4Р | Оверлок 5-ти ниточный для втачивания канта, скорость шитья- 6500 ст/мин, расстояние между иглами – 3 мм, ширина обметки – 4 мм, ширина шва – 7 мм, подъем лапки - 6 мм. Макс.скорость 5500 об/мин. | 44200 |  |  |
| UK-2143H-90M-3X2X4 | Оверлок 6-ти ниточный , макс. скорость -6000 ст/мин, расстояние между иглами -3х2мм, ширина обметки -4мм. | 40900 |  |  |
|  | ПЛОСКОШОВНЫЕ МАШИНЫ С ПЛОСКОЙ И ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ |  |  |  |
| WX8803D,C,F,DW (5,6)(6,4) | 3-х игольная 5-ти ниточная с верхним раскладчиком нити. Расстояние между иглами: 5,6; 6,4 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья –5500 ст/мин | 51900 |  |  |
| WX8803CL (5,6)(6,4) | 3-х игольная 5-ти ниточная с верхним раскладчиком нити, распошивание с лева. Расстояние между иглами: 5,6; 6,4 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья –5500 ст/мин | 58600 |  |  |
| WX8803D (5,6)(6,4) — UTC-E/EFKA DC1550 AB321 | 3-х игольная 5-ти ниточная с верхним раскладчиком нити. Расстояние между иглами: 5,6; 6,4 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья –5500 ст/мин. Автоматические функции: обрезка, подъем лапки, позиционирование иголок. | 113600 |  |  |
| WX8803D (5,6)(6,4) — UF/UTC-E/EFKA DC1550 AB321 | 3-х игольная 5-ти ниточная с верхним раскладчиком нити, с верхним транспортером. Расстояние между иглами: 5,6; 6,4 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья –5500 ст/мин. Автоматические функции: обрезка, подъем лапки, позиционирование иголок. | 171700 |  |  |
| RX9803CLW(5,6)(6,4) | 3-х игольная для распошивания оверлочных швов влево (имитация покровного стежка), с широкой зубчатой рейкой.Модели 3х-игольных плоскошовных машин серии RX с полурукавной платформой (периметр рукавной части платформы — 280 мм), с дифференциальным транспортом, используются при обработке широкого спектра тканей на таких операциях, как стачивание, распошивание оверлочных швов, подшивка низа и др. | 70100 |  |  |
| RX9803CLW(5,6)(6,4) — UTC-E/EFKA DC1550 A B321 | 3-х игольная для распошивания оверлочных швов влево (имитация покровного стежка), с широкой зубчатой рейкой . Модели 3-игольных плоскошовных машин серии RX с полурукавной платформой (периметр рукавной части платформы — 280 мм), с дифференциальным транспортом используются при обработке широкого спектра тканей на таких операциях, как стачивание, распошивание оверлочных швов, подшивка низа и др. Автоматические функции: подъем лапы, обрезка, позиционирование. | 123600 |  |  |
| RX9803ALK (5,6)(6,4)-UF-UTC-A/ EFKA DC 1550 A B321 | 3-х игольная 5-ти ниточная плоскошовная машина с платформой под окантователь, с верхним раскладчиком нити, для подшивания краев, с левым обрезчиком ткани, расстояние между крайними иглами 6,4 мм, длина стежка до 3,6 мм, скорость шитья до 5500 ст/мин, дифференциальное продвижение материала, автоматическая система смазки, игла UY128 GBS (#65/025-#90/036) | 211100 |  |  |
| RX9803PMD | 3-х игольная 5-ти ниточная плоскошовная модель с верхним раскладчиком нити для подшивки низа (А) с задним роликом продвижения ткани и автоматической обрезкой нити. | 109400 |  |  |
|  | Машины специального назначения |  |  |  |
| DFB-1412PMD (6,4) | 12-ти игольная поясная машина цепного стежка с рукавной платформой для вставки и прикрепления резинки в верхнюю и спортивную одежду, изготовления пояса спортивных брюк. В комплекте: задний пулер для продвижения материала и передние ролики для натяжения резинки. Макс. скорость 4500 ст/мин, расстояние между иглами меняется путем замены комплекта, высота подъема лапки 12мм | 101400 |  |  |
| DFB-1406PMD (6,4) | 6-ти игольная поясная машина цепного стежка с рукавной платформой для вставки и прикрепления резинки в верхнюю и спортивную одежду, изготовления пояса спортивных брюк. В комплекте: задний пулер для продвижения материала и передние ролики для натяжения резинки. Макс. скорость 4500 ст/мин, расстояние между иглами меняется путем замены комплекта, высота подъема лапки 12мм | 93600 |  |  |
| DFB-1406P | 6-ти игольная поясная машина цепного стежка с рукавной платформой для вставки и прикрепления резинки в верхнюю и спортивную одежду, изготовления пояса спортивных брюк. В комплекте - задний пулер для продвижения материала. Макс. скорость 4000 ст/мин, расстояние между иглами меняется путем замены комплекта, высота подъема лапки 12мм | 80500 |  |  |
| BLX2202CW (6,4) | 2-х игольная 4-х ниточная машина для изготовления шлевок из межлекальных выпадов. Тип игл UY128GAS #10-#11, максимальная скорость 4200 об/мин | 97200 |  |  |
| HDX1101 | 1-игольная машина двух ниточного цепного стежка для сверхтяжелых материалов. Максимальная скорость 3000 об/мин. | 103500 |  |  |
| HDX-1102 | 2-х игольная машина двух ниточного цепного стежка для сверхтяжелых материалов. Максимальная скорость 3000 об/мин. | 103500 |  |  |
| MMX-3303F (6,4) | 3-х игольная плоскошовная машина с раскладчиком декоративной нити. Шесть сменных копиров в комплекте. Для средних тканей ; Длина стежка 0-3 мм; Диапазон дифференциального продвижения: 0,7-2; Применяемые иглы: UYx163GAS №65-90; Количество игл: 3; Количество ниток: 7; Ход игловодителя 31 мм; Высота подъема прижимной лапки 6 мм; Максимальная высота подъема прижимной лапки 6 мм; Максимальная скорость шитья 3500 стежков/мин." Плоскошовная швейная машина Kansai Special MMX-3303D, MMX-3303F | 145200 |  |  |
| FX-4406PL (6,4) | 6-ти игольная машина цепного стежка с рукавной платформой, для притачивания лампас. Макс. скорость 4000 об/мин, расстояние между иглами 6,4мм, тип иглы Uo113#11 - #14 | 99660 |  |  |
| DX-9902-3U | Многоигольной (5 игл) швейная машина комбинированного (трёх ниточного плоского) стежка серии DX с полурукавной платформой (периметр рукавной части платформы – 340 мм), С зубчатой транспортирующей рейкой в сочетании с тянущим роликом, используется для втачивания предварительно сшитой в кольцо резинки в пояс спортивных брюк, шорт, трусов и др. Модель DX-9902-3U-UTC-A – 5-ти игольная, стежок 406 + 401 × 3, с пневматическим устройством автоматической обрезки ниток (UTC-A) с пневматическим отводчиком игольных ниток. Машина укомплектована фрикционным электроприводом. | 226200 |  |  |
| WX8803/1S | 4-х игольная плоскошовная машина с плоской платформой для окантовки бейкой + шов «ракушка». Плоскошовная машина для окантовки края изделия с декоративной строчкой по типу «фестон» по краю окантовки. Расстояние между иглами (дюймов): 7/32X4mm Дифференциал: 0.7~2 Тип шва: 605, 401 | 144400 |  |  |
| WX8842-1 | 3-хигольная 7-и ниточная плоскошовная машина с плоской платформой для настрачивания подзоров на мешковину кармана. Используются для работы с легкими и средними материалами. Тип продвижения: нижний дифференциальный и верхний транспортер; Диапазон дифференциального продвижения: 0,7-2; Платформа: плоская; Количество игл: 3; Количество ниток: 7; Ход игловодителя 31мм; Высота подъема прижимной лапки, мм: 4,5; Максимальная высота подъема прижимной лапки, мм: 4; Максимальная скорость шитья, стежков/мин: 5000." "Плоскошовная швейная машина Kansai Special WX-8842-1/CS-1 | 117700 |  |  |
| PX302-4W | «Зигзаг»- 2-х игольная машина двухниточного цепного стежка с цокольной платформой серии PX предназначена для декоративной обработки края, плоскости или соединения двух деталей строчкой типа «фестон», «мережка» на изделиях: женская одежда, блузки, детская одежда, домашний текстиль (занавески, скатерти, салфетки, покрывала и т.д.). Модель PX-302-4W — двух игольная, выполняет строчки четырёх укольного зигзага типа «мережка». | 98500 |  |  |