Область применения

Дюбель фасадный ДС-2 «Бийск» предназначен для крепления теплоизоляционных материалов к стенам зданий в фасадных системах. Отличительная особенность дюбеля ДС-2 - его универсальность, т.е. возможность подобрать размер дюбеля под любую толщину теплоизоляции.

Конструкция

Состоит из трех частей:

- тарельчатый элемент (ТЭ), имеет фланец диаметром 60 мм;

- распорный элемент (РЭ) изготовлен из стеклопластика - не теплопроводного и химически стойкого материала;

- полиамидный анкерный элемент (АЭ) длиной 50,100 и 150 мм - в зависимости от материала, из которого изготовлена утепляемая стена.

|  | Стеклопластиковый дюбель "Бийск" |
| --- | --- |
| Для крепления к стенам из тяжелых бетонов и полнотелого кирпича |
| Наименование | Цена за комплект, руб |
| ДС-2 50.60.100 | 6,00 руб. |
| ДС-2 50.60.150 | 7,40 руб. |
| ДС-2 50.60.200 | 8,40 руб. |