| Стационарные бетононасосы ZOOMLION - CIFA, изготовленные совместно с известной итальянской маркой CIFA – это качество и уверенность в завтрашнем дне! Стационарные бетононасосы ZOOMLION – CIFA пользуются большим спросом во всем мире, благодаря применению инновационных технологий, соответствующих мировым стандартам! |
| --- |
| Бетонный насос ZOOMLION – CIFA, HBT80.14.174RS Макс. расчетная производительность (м3/ч): 85/55 Тип распределительного клапана: S клапан Емкость бункера/высота загрузки (л/мм): 600/1400 Модель двигателя: DEUTZ BF6M1013ECP дальность подачи, вертик./горизонт.(м): 280/1250 Рабочее давление подачи бетона (МПа): 8/14 Объем бака для гидравлического масла (л): 600 |  |
| СРТ Алматы: 93 500$ | DDP Алматы: 107 500$ |  |
| Бетонный насос ZOOMLION – CIFA, HBT110.26.320RS Макс. расчетная производительность (м3/ч): 110 Тип распределительного клапана: S клапан Емкость бункера/высота загрузки (л/мм): 800/1410 дальность подачи, вертик./горизонт.(м): 500/2300 Рабочее давление подачи бетона (МПа): 26/16 Объем бака для гидравлического масла (л): 600 |  |
| СРТ Алматы:121 500$ | DDP Алматы: 136 500$ |  |
| Бетонный насос ZOOMLION – CIFA, HBT60.16.174RS Макс. расчетная производительность (м3/ч): 70/51 Тип распределительного клапана: S клапан Емкость бункера/высота загрузки (л/мм): 800/1400 дальность подачи, вертик./горизонт.(м): 300/1200 Рабочее давление подачи бетона (МПа): 16/11 Объем бака для гидравлического масла (л): 300 |  |
| СРТ Алматы: 77 500$ | DDP Алматы: 86 500$ |  |
| Бетонный насос ZOOMLION – CIFA, HBT40.10.60S Макс. расчетная производительность (м3/ч): 49/26 Тип распределительного клапана: S клапан Емкость бункера/высота загрузки (л/мм): 500/1335 дальность подачи, вертик./горизонт.(м): 180/750 Рабочее давление подачи бетона (МПа): 28/15 Объем бака для гидравлического масла (л): 300 |  |
| СРТ Алматы: 51 500$ | DDP Алматы: 55 850$ |  |

- Гарантия завода-изготовителя: 1 (Один) Год или 1500 мотточасов  / 30000 километров на основные узлы и агрегаты (двигатель, мосты, КПП), доставка по городам РК

- Полная предпродажная подготовка (пуск/монтаж)

- Постгарантийное обслуживание, проведение ремонта узлов и агрегатов, Обеспечение запасными частями

PS: Продавец оставляет за собой право на изменение цены в зависимости от изменения курса RMB (китайская валюта)